клеймо аттестующей организации ( аттестация может находиться в различных местах), периодичность переосвидетельствования 1 раз в 5 лет. месяц, год пройденной аттестации и год до которого действует аттестация. клеймо завода изготовителя. порядковый номер баллона. месяц выпуска, год выпуска, аттестация завода изготовителя. рабочее давление баллона. проверочное давление баллона. объем баллона. клеймо ОТК завода изготовителя. масса баллона.

Зависимость давления газа в баллоне от температуры

ГОСТ 26460 – 85 Температура окружающей среды, 0С Давление газа в баллоне при 20 0С, кгс/см2 КИСЛОРОД АЗОТ АРГОН -50 93 103 94 -40 102 110 103 -30 111 117 111 -20 119 124 120 -10 127 131 127 0 135 137 135 10 143 144 143 20 150 150 150 30 157 156 157 35 164 159 160 Примечания: 1. Допустимые отклонения при всех температурах не должны превышать ± 5 кгс/см2 (для номинального давления при 20 0С - 150 кгс/см2). 2. При наполнении баллонов, а также хранении или транспортировании наполненных баллонов при температурах, превышающих указанные в таблице, давление газа в баллоне не должно превышать рабочее давление баллона более, чем на 10%.